Nowe Zapisy dot. Koncepcji - zmiany

- W kartach pomieszczeń - na stronie 48 : Zmywalnia endoskopów - strona brudna - w pozycji szafka robocza stojąca jest ujęta umywalka z dwoma zlewami i blatem z konglomeratu - wg zaleceń firmy serwisującej endoskopy celem uniknięcia wtórnych uszkodzeń przy myciu wstępnym zalecane jest aby również komora zlewu była wykonana była nie z metalu a np. z akrylu.

- Należy ująć wieszak na fartuchy ołowiane w pracowni Gastroskopowo/ECPW - gdyż  takiego nie posiada oddział i brak odpowiedniego odkładnia odzieży ochronnej.

- Dodano sprężone powietrze do sal chorych.

- Wyposażyć oddział w rolety zewnętrzne bądź rolety zaciemniające wewnętrzne w uzgodnieniu z użytkownikiem.

- Zmiany w pom. nr 8/28/29 i 8/22/25 (sale endoskopowe) – rezygnacja w pomieszczeniach z kolumn anestezjologicznych (nr wyposażenia technologicznego - 27) i kolumn z monitorami  (nr wyposażenia technologicznego - 45) na rzecz zamontowania pojedynczych  kolumn endoskopowych ze wzmocnieniem stropu  (rodzaj kolumny i wymogi co do montażu będą dostępne po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na ich dostawę) wraz z nową aranżacją pomieszczeń .

- Gniazda komputerowe zaplanować w każdym pomieszczeniu, ze względów zmian funkcjonalnych jakie mogą zaistnieć po wykonaniu remontu na oddziale. Instalacja sieci teleinformatycznej światłowodowa, przewidziano pomieszczenie pom. 8/28a Serwerownia do zamontowania szafy dystrybucyjnej np.  42u z zapewnionym sprawnym systemem wentylacji i napięciem gwarantującym nieprzerwaną pracę urządzeń, obsługującej modernizowany oddział gastroenterologii oraz sąsiadujący oddział łóżkowy. Ponadto na oddziale przewidzieć przewidzieć punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi.