| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator ciśnienia z akcesoriami | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| Rejestrator ciśnienia |
|  | Rejestrator ciśnienia kompatybilny z posiadanym przez Szpital oprogramowaniem Microlife Watch BP O3 . | TAK |  |
|  | Oscylometryczna procedura wykonania pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi minimum 30-280 mmHg. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości rytmu serca minimum 40-200 uderzeń na minutę. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie ciśnienia: zakres 0-299 mmHg. | TAK |  |
|  | Dokładność statycznego pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna +/- 5% wartości odczytu. | TAK |  |
|  | Programowalny 24 godzinny ambulatoryjny tryb pracy. | TAK |  |
|  | Minimalny tryb diagnostyczny – 24 h. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne. | TAK |  |
|  | Etui na holter z zestawem pasów do mocowania. | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania migotania przedsionków. | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w mankiet w rozmiarze L, M w zestawie, etui z zestawem pasów do mocowania. | TAK |  |
| Inne wymagania |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności, certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania dostawy przedmiotu zamówienia - dokonania uruchomienia przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie ( wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej , warunków gwarancji). | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 14 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK Podać |  |