Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni, powierzchni utwardzonych tj. chodniki, drogi, parkingi oraz inwentaryzacja ogrodzenia na trenie:

- Kompleks 7471 - SZPITAL

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w  Bydgoszczy,

ul. Powstańców Warszawy 585-681 Bydgoszcz;

- Kompleks 1106 – DOM MEDYKA

Dom Medyka ul. Skromna 5,  85-684 Bydgoszcz

- Powierzchnia terenu objęta inwentaryzacją wynosi:

Szpital – 89 827,00 m2

Dom Medyka - 8 798,00 m2

- Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 60 dni.

- Inwentaryzacja zieleni ma mieć dwie formy: ogólną i szczegółową. Pierwsza ogranicza się jedynie do policzenia drzew, krzewy, żywopłoty i trawniki jakie znajdują się na powierzchni objętej inwentaryzacją terenu w m2. Natomiast w inwentaryzacji szczegółowej należy uwzględnić każdego osobnika i oznaczyć jego cechy:

- gatunek

- obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm,

- wysokość,

- średnicę korony,

- ilość

- stan zdrowotny itp.

- W tabeli inwentaryzacyjnej powinny się znaleźć następujące parametry:

- nazwa polska i łacińska;

- obwód na wys. 130 cm;

- orientacyjna wysokość;

- przybliżona średnica korony;

- opis (np. liściaste, iglaste);

- ilość (np. wykształconych pędów);

- stan sanitarny;

- nadany numer na mapie.

- Inwentaryzacja powierzchni utwardzonych to:

- powierzchnia parkingu, placów, chodników, dróg w m2;

- wyznaczone miejsce (np. przy budynku nr 21 Logistyka).

- Inwentaryzacja ogrodzenia to:

- wysokość;

- długość

Aby przystąpić do pomiarów należy zaopatrzyć się w mapy  taśmę mierniczą, miarkę min. 10m oraz wysokościomierz.

Przyrządy do pomiaru wysokości i długości.

- Zawartość opracowania:

- Opis techniczny.

- Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów w formie tabelarycznej, z opisem

stanu zdrowotnego.

- Rysunki inwentaryzacji w skali 1:500, z uśrednionymi zasięgami koron.

- W wykazie inwentaryzacyjnym, oprócz numeru i nazwy, należy zawrzeć następujące dane:

- obwód pnia na wys. 130cm (w przypadku drzew których korona osadzona jest

niżej podano w tabeli w nawiasie wysokość, na jakiej mierzony był obwód, w przypadku drzew mających więcej niż jeden pień podano obwód każdego z pni)

b)	uśredniona średnica korony

c)	wysokość

d)	powierzchnia pokryta krzewami

e)	krótka charakterystyka - wskazanie na zagrożenia wykrotem lub złamaniem oraz określenie ogólnego stanu zdrowotnego drzew w skali od 5 do 0, gdzie 5 oznacza drzewa całkowicie zdrowe, o dobrze rozbudowanej koronie, bez uszkodzeń mechanicznych, 0 – oznacza drzewa lub krzewy martwe (wg legendy załączonej do tabeli).

- Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia mapy do celów informacyjnych bez sieci, którą pobierze za wydanym przez Zamawiającego pełnomocnictwem z   Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy.

- Dokumentacja powinna zawierać wizualizację inwentaryzacji terenów zielonych na obszarze Szpitala i Domu Medyka w oprawionych teczkach w 2 egz. oraz  formie elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. pdf. – do obróbki z możliwością kopiowania) w 2 egz., ze szczegółowym opisem kolorystyki.

Sporządziła:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Martyna CIEŚLAK

Tel. 261417435

Email: m.cieslak@10wsk.mil.pl

Zatwierdziła:

Kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Nieruchomości

mgr inż. Ewa JANKOWSKA