|  | FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

Dotyczy świadczenia usług w zakresie konserwacji obejmującej naprawy, napełniania, legalizacji, utylizacji gaśnic, próby ciśnieniowej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz węży hydrantowych stanowiących wyposażenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy oraz Domu Medyka.

I. Zakres konserwacji podstawowej gaśnic.

- sprawdzić zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem i/lub wskaźnik uruchomienia w celu weryfikacji, czy nie została uruchomiona,

- sprawdzić zainstalowany wskaźnik/czujnik ciśnienia. Jeżeli nie działa swobodnie lub jest poza właściwym zakresem, skorzystać z instrukcji dostawcy gaśnicy przenośnej w celu podjęcia właściwego działania. Jeśli wskaźnik/czujnik ciśnienia nie został zainstalowany, sprawdzić ciśnienie poprzez przyłącze, w celu weryfikacji, czy ciśnienie wewnętrzne jest prawidłowe zgodnie z instrukcją dostawcy gaśnicy przenośnej,

- sprawdzić, czy są widoczne ślady korozji, wgniecenia, wyżłobienia lub uszkodzenia mogące obniżyć bezpieczeństwo posługiwania się gaśnicą. Jeżeli stwierdzono odstępstwa, skorzystać z instrukcji w celu podjęcia właściwego działania,

- sprawdzić stan węża i dyszy oraz ich zdatność do użycia, a także zapewnić, aby dysza i wąż, jeśli zostały zainstalowane, nie były zatkane, popękane, zużyte lub uszkodzone. Wymienić je, jeżeli jest to konieczne,

- sprawdzić poprawność i czytelność instrukcji obsługi,

- wymieszać proszek przez odwracanie lub kontrolowane wstrząśnięcie gaśnicą, zwracając uwagę, aby nie uruchomić urządzenia. Jeżeli są zauważalne zbrylenia, skawalenia proszku, obce ciała lub proszek nie przesypuje się swobodnie, bądź jeśli w tym zakresie stwierdzono jakąkolwiek wątpliwość, należy wymienić proszek. Ponownie napełnić gaśnicę zgodnie z instrukcją dostawcy gaśnicy przenośnej,

- wymienić wszystkie uszczelnienia o przekroju okrągłym i podkładki, zgodnie z instrukcją dostawcy gaśnicy przenośnej. Jeżeli wąż ma zainstalowaną kryzę, to także należy ją wymienić,

- wykonać ponowny montaż gaśnicy przenośnej zgodnie z instrukcją dostawcy. Ponownie zainstalować zawleczkę bezpieczeństwa (urządzenie chroniące przed przypadkowym uruchomieniem) i plombę (lub inne równoważne urządzenie), jeżeli jest to konieczne,

- uzupełnić dane szczegółowe na etykiecie konserwacji,

- napisać sprawozdanie dla użytkownika o przebiegu prac i czynnościach wykonanych podczas konserwacji. Sprawozdanie powinno zawierać stwierdzenie, czy gaśnica jest sprawna/niesprawna.

II. Zakres konserwacji rozszerzonej gaśnic i ponowne napełnienie.

- sprawdzić działanie wskaźników ciśnienia gaśnic przenośnych, będących stale pod ciśnieniem, zgodnie z instrukcją dostawcy gaśnicy przenośnej,

- wykonać próbę rozładowania lub opróżnić gaśnicę,

- sprawdzić środki gaśnicze zgodnie z instrukcją dostawy gaśnicy przenośnej,

- sprawdzić szczegółowo pod kątem korozji, uszkodzeń, wgnieceń,

- sprawdzić wnętrze zbiornika pod względem korozji, wgnieceń, przecięć, wyżłobień lub uszkodzeń powłoki. Szczególną uwagę zwrócić na spoiny spawane. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do spoin spawanych działać zgodnie z instrukcją dostawcy gaśnicy przenośnej,

- sprawdzić wszystkie zamknięcia pod kątem zużycia gwintu lub uszkodzeń powłoki, jeżeli dotyczy,

- sprawdzić stan etykiety gaśnicy, a w przypadku uszkodzenia postępować zgodnie z instrukcją dostawcy gaśnicy przenośnej,

- zmontować ponownie gaśnicę przenośną zgodnie z instrukcją dostawcy gaśnicy przenośnej,

- napisać sprawozdanie dla użytkownika o przebiegu prac i czynnościach wykonanych podczas konserwacji. Sprawozdanie powinno zawierać stwierdzenie, czy gaśnica jest sprawna/niesprawna.

Wymagane posiadanie uprawnień do badania UDT. Stosować proszek zgodny z typem gaśnicy i producentem  wymagany atest i dowód zakupu, utylizacja starego proszku zgodnie z BDO. Zbiorniki malować metodą proszkową. Jeżeli procedury konserwacji lub regeneracji wymagają wyłączenia z użycia lub usunięcia  gaśnicy z wyznaczonego miejsca, to w danym przypadku poziom bezpieczeństwa pożarowego zostaje obniżony. Na czas wykonywania prac zaleca się instalowanie dodatkowych gaśnic, aby poziom bezpieczeństwa w obiekcie nie uległ pogorszeniu.

III. Zakres konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Podczas konserwacji należy sprawdzić, czy:

- do hydrantów jest swobodny dostęp,

- jest oznakowanie pozwalające na szybką lokalizację urządzenia,

- mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie,

- wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia),

- wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,

- zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,

- bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach. Dla bębnów z wahliwym zamocowaniem sprawdzić czy oś obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 1800.

- właściwy jest stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,

- skrzynka hydrantowa (obudowa) nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają

- prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje,

- prowadnice węża są poprawnie zamocowane i zapewniają swobodną pracę.

Wydajność hydrantów badać przy użyciu manometru z aktualnym świadectwem legalizacji Urzędu Miar. Opróżniać wąż hydrantowy z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora. Po zakończeniu konserwacji należy sporządzić protokół z pomiaru wydajności dla każdego hydrantu, który zawiera wszystkie informacje tj. numer hydrantu, adres lokalizacji, rodzaj nawierzchni na której się znajduje, pomiary ciśnienia nominalnego hydrantu oraz usterki, które konserwator stwierdził na miejscu.

IV. Zakres konserwacji hydrantów zewnętrznych.

Podczas przeglądu należy:

- sprawdzić czy w pobliżu hydrantu znajduje się tabliczka znamionowa, która wyraźnie wskazuje na lokalizację hydrantu,

- przepłukać hydrant , w celu wyeliminowania zanieczyszczeń znajdujących się w sieci wodociągowej, które mogły zaburzyć proces badania wydajności hydrantu,

- wykonać prawidłowy pomiar ciśnienia hydrostatycznego oraz ciśnienia hydrodynamicznego

( po wykonaniu badania studzienkę hydrantowa należy odwodnić),

Wydajność hydrantów badać przy użyciu manometru z aktualnym świadectwem legalizacji Urzędu Miar. Po zakończeniu konserwacji sporządzić protokół z pomiaru wydajności dla każdego hydrantu, który zawiera wszystkie informacje tj. numer hydrantu, adres lokalizacji, rodzaj nawierzchni na której się znajduje, pomiary ciśnienia nominalnego hydrantu oraz usterki, które konserwator stwierdził na miejscu.

V. Zakres przeglądu, konserwacji węży hydrantowych i prądownic:

Podczas przeglądu należy :

- sprawdzić wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć, jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy,

- poddać wąż próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,

- sprawdzić zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,

- sprawdzić czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje.

Wymagane uprawnienia do badania węży hydrantowych na ciśnienie i napraw sieci hydrantowych. Opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora.

Załącznik nr 1

| Formularz cenowy na przeglądy i dostawy podręcznego sprzętu gaśniczego w 10WSKzP SPZOZ w Bydgoszczy |
| --- |
|  | Konserwacja podstawowa 2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Zakres czynności | J.m. | Ilość | KOSZT ROCZNEGO PRZEGLĄDU |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Ilość przeglądów w roku | Wartość brutto [PLN] |
| 1. | PRZEGLĄD OKRESOWY GAŚNIC 1X W ROKU |
| 1.1 | Gaśnica proszkowa GP-1 x ABC | szt. | 12 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.2 | Gaśnica proszkowa GP-2 x ABC | szt. | 28 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.3 | Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC | szt. | 77 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.4 | Gaśnica proszkowa GP-6 x ABC | szt. | 190 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.5 | Gaśnica pianowa GWP-2 x AF | szt. | 2 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.6 | Gaśnica śniegowa GS- 5 x BC | szt. | 21 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.7 | Gaśnica śniegowa GSE-2x | szt. | 28 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 2. | PRZEGLĄD OKRESOWY SZAFEK HYDRANTOWYCH WEWNĘTRZNYCH 1X W ROKU |
| 2.1. | Hydrant wewnętrzny z prądownicą | szt. | 189 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 3. | PRZEGLĄD OKRESOWY WĘŻY STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 1X W ROKU |
| 3.1. | Węże hydrantowe ø 25 | szt. | 135 |  |  | 23% | 1 |  |
| 3.2. | Węże hydrantowe ø 52 | szt. | 34 |  |  | 23% | 1 |  |
| 3.3. | Węże hydrantowe ø 33 | szt. | 20 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 4. | BADANIE CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH 1 X W ROKU |
| 4.1 | Hydrant zewnętrzny nadziemny i podziemny | szt. | 14 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 5. | BADANIE CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 1 X W ROKU |
| 5.1 | Hydrant wewnętrzny | szt. | 189 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 6. | POMIAR PIONÓW NAWODNIONYCH I NIE NAWODNIONYCH 1 X W ROKU W BUD. NR 3 |
| 6.1 | Zawór hydrantowy | szt. | 48 |  |  | 23% | 1 |  |
| 6.2 | Suche piony | szt. | 2 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto [PLN] poz. 1-6 | %VAT | Wartość brutto [PLN] |
|  | Koszt przeglądów, prób, pomiarów i badań – 2021. |  | 23% |  |
| II. Konserwacja rozszerzona 2021 rok. |  |
| 7. | KONSERWACJA GAŚNIC POSIADAJĄCYCH ZBIORNIKI NIE PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU (UDT) |
| 7.1 | Gaśnica proszkowa GP-1 x ABC | szt. | 4 |  |  | 23% | 1 |  |
| 7.2 | Gaśnica proszkowa GP-2 x ABC | szt. | 8 |  |  | 23% | 1 |  |
| 7.3 | Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC | szt. | 20 |  |  | 23% | 1 |  |
| 7.4 | Gaśnica proszkowa GP-6 x ABC | szt. | 30 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 8. | KONSERWACJA GAŚNIC POSIADAJĄCYCH ZBIORNIKI PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU (UDT) |
| 8.1 | Gaśnica śniegowa GS- 5 x BC | szt. | 3 |  |  | 23% | 1 |  |
| 8.2 | Gaśnica śniegowa GSE-2 x | szt. | 8 |  |  | 23% | 1 |  |
| 8.3 | Gaśnica przewoźna AP-50 x ABC | szt. | 1 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 9. | WYKONANIE DOZORU TECHNICZNEGO ZBIORNIKÓW (UDT) |
| 9.1 | Gaśnica śniegowa GS- 5 x BC | szt. | 3 |  |  | 23% | 1 |  |
| 9.2 | Gaśnica śniegowa GSE-2x | szt. | 8 |  |  | 23% | 1 |  |
| 9.3 | Gaśnica przewoźna AP-50 x ABC | szt. | 1 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 10 | WYKONANIE BADANIA CIŚNIENIOWEGO WĘŻY HYDRANTOWYCH |
| 10.1 | Węże hydrantowe ø 25 | szt. | 15 |  |  | 23% | 1 |  |
| 10.2 | Węże hydrantowe ø 52 | szt. | 16 |  |  | 23% | 1 |  |
| 10.3 | Węże hydrantowe ø 33 | szt. | 2 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto [PLN] poz.7-10 | %VAT | Wartość brutto [PLN] |
| Koszt napraw i wyk. dozoru technicznego - 2021r. |  | 23% |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto [PLN] poz.1-10 | %VAT | Wartość brutto [PLN] |
| Ogółem pkt. I i II- 2021r. |  |  |  | 23% |  |

U W A G A !

Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie wymagane, puste pozycje w tabeli.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wyceni którejś z wymaganych pozycji w tabeli, jego oferta zostanie nieprzyjęta. Ceny podane w pozycjach podstawowych muszą zawierać wszystkie składniki cenotwórcze przewidziane dla pełnej konserwacji rozszerzonej.

| I. | Konserwacja podstawowa 2022r. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres czynności | J.m. | Ilość | KOSZT ROCZNEGO PRZEGLĄDU |
|  |  |  |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Ilość przeglądów w roku | Wartość brutto [PLN] |
| 1. | PRZEGLĄD OKRESOWY GAŚNIC 1X W ROKU |
| 1.1 | Gaśnica proszkowa GP-1 x ABC | szt. | 12 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.2 | Gaśnica przewoźna AP-50 x ABC | szt. | 1 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.3 | Gaśnica proszkowa GP-2 x ABC | szt. | 30 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.4 | Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC | szt. | 87 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.5 | Gaśnica proszkowa GP-6 x ABC | szt. | 200 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.6 | Gaśnica pianowa GWP-2 x AF | szt. | 2 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.7 | Gaśnica śniegowa GS- 5 x BC | szt. | 20 |  |  | 23% | 1 |  |
| 1.8 | Gaśnica śniegowa GSE-2x | szt. | 32 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 2. | PRZEGLĄD OKRESOWY SZAFEK HYDRANTOWYCH WEWNĘTRZNYCH 1X W ROKU |
| 2.1. | Hydrant wewnętrzny z prądownicą | szt. | 189 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 3. | PRZEGLĄD OKRESOWY WĘŻY STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 1X W ROKU |
| 3.1. | Węże hydrantowe ø 25 | szt. | 135 |  |  | 23% | 1 |  |
| 3.2. | Węże hydrantowe ø 52 | szt. | 34 |  |  | 23% | 1 |  |
| 3.3. | Węże hydrantowe ø 33 | szt. | 20 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 4. | BADANIE CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH 1 X W ROKU |
| 4.1 | Hydrant zewnętrzny nadziemny i podziemny 12 nadziemnych i 2 podziemne | szt. | 14 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 5. | BADANIE CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 1 X W ROKU |
| 5.1 | Hydrant wewnętrzny | szt. | 189 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 6. | POMIAR PIONÓW NAWODNIONYCH I NIE NAWODNIONYCH 1 X W ROKU W BUD. NR 3 |
| 6.1 | Zawór hydrantowy | szt. | 48 |  |  | 23% | 1 |  |
| 6.2 | Suche piony | szt. | 2 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto [PLN] poz. 1-6 | %VAT | Wartość brutto [PLN] |
|  | Koszt przeglądów, prób, pomiarów i badań – 2022. |  | 23% |  |
| II. Konserwacja rozszerzona 2022 rok. |  |
| 7. | KONSERWACJA GAŚNIC POSIADAJĄCYCH ZBIORNIKI NIE PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU (UDT) |
| 7.1 | Gaśnica proszkowa GP-1 x ABC | szt. | 4 |  |  | 23% | 1 |  |
| 7.2 | Gaśnica proszkowa GP-2 x ABC | szt. | 6 |  |  | 23% | 1 |  |
| 7.3 | Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC | szt. | 10 |  |  | 23% | 1 |  |
| 7.4 | Gaśnica proszkowa GP-6 x ABC | szt. | 20 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 8. | KONSERWACJA GAŚNIC POSIADAJĄCYCH ZBIORNIKI PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU (UDT) |
| 8.1 | Gaśnica śniegowa GS- 5 x BC | szt. | 4 |  |  | 23% | 1 |  |
| 8.2 | Gaśnica śniegowa GSE-2x | szt. | 4 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 9. | WYKONANIE DOZORU TECHNICZNEGO ZBIORNIKÓW (UDT) |
| 9.1 | Gaśnica śniegowa GS- 5 x BC | szt. | 4 |  |  | 23% | 1 |  |
| 9.2 | Gaśnica śniegowa GSE-2x | szt. | 4 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
| 10 | WYKONANIE BADANIA CIŚNIENIOWEGO WĘŻY HYDRANTOWYCH |
| 10.1 | Węże hydrantowe ø 25 | szt. | 20 |  |  | 23% | 1 |  |
| 10.2 | Węże hydrantowe ø 52 | szt. | 16 |  |  | 23% | 1 |  |
| 10.3 | Węże hydrantowe ø 33 | szt. | 2 |  |  | 23% | 1 |  |
| RAZEM |  | 23% | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto [PLN] poz.7-10 | %VAT | Wartość brutto [PLN] |
| Koszt napraw i wyk. dozoru technicznego – 2022 r. |  | 23% |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto [PLN] poz.1-10 | %VAT | Wartość brutto [PLN] |
| Ogółem pkt. I i II- 2022 r. |  |  |  | 23% |  |

U W A G A !

Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie wymagane, puste pozycje w tabeli.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wyceni którejś z wymaganych pozycji w tabeli, jego oferta zostanie nieprzyjęta. Ceny podane w pozycjach podstawowych muszą zawierać wszystkie składniki cenotwórcze przewidziane dla pełnej konserwacji rozszerzonej.

Załącznik nr 2

|  | DOSTAWA GAŚNIC Z MONTAŻEM WIESZAKÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | NAZWA SPRZĘTU | J.m. | Ilość | Koszt (netto) | Podatek %VAT | Koszt (brutto) |  |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-1 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 2 | Gaśnica przewoźna AP-50 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-2 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-6 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 6 | Gaśnica pianowa GWP-2 x AF | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 7 | Gaśnica śniegowa GS- 5 x BC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 8 | Gaśnica śniegowa GSE-2x | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
|  | UTYLIZACJA GAŚNIC |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA SPRZĘTU | J.m. | Ilość | Koszt (netto) | Podatek %VAT | Koszt (brutto) |  |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-1 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 2 | Gaśnica przewoźna AP-50 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-2 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-6 x ABC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 6 | Gaśnica pianowa GWP-2 x AF | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 7 | Gaśnica śniegowa GS- 5 x BC | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 8 | Gaśnica śniegowa GSE-2x | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
|  | Załącznik nr 3 ZAKUP I MONTAŻ |
| L.p. | NAZWA CZĘŚCI | J.m. | Ilość | Koszt (netto) | Podatek %VAT | Koszt (brutto) |  |  |
| 1 | Zakup i montaż prądownicy z atestem | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 2 | Zakup i montaż węża ø 52 o dł. 20m | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 3 | Zakup i montaż szybkozłącza do węża | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 4 | Zakup i montaż zaworu ø. 52 | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 5 | Zakup i montaż hydrantu zewnętrznego ze złączem | szt. | 1 |  | 23% |  |  |  |